## Slide 1: 第2章 布置作业
第16,18,19,20题

## Slide 2
P64 第16题 参考答案:
E的ACSII码为100 0001+100=100 0101,前面加奇校验位后的编码是: 0 100 0101
e的ACSII码为110 0001+100 =110 0101,前面加奇校验位后的编码是: 1 110 0101
f的ACSII码为110 0001+101 =110 0110,前面加奇校验位后的编码是: 1 110 0110
7的ACSII码为011 0000+111 =011 0111,前面加奇校验位后的编码是: 0 011 0111
G的ACSII码为100 0001+110=100 0111,前面加奇校验位后的编码是: 1 100 0111
Z的ACSII码为100 0001+11001=101 1010,前面加奇校验位后的编码是: 1 101 1010
5的ACSII码为011 0000+101=011 0101,前面加奇校验位后的编码是: 1 011 0101

## Slide 3
P65 第18题 参考答案:
总线上传输的4个字节分别是：8F 3C AB 96H = 1000 1111, 0011 1100, 1010 1011, 1001 0110 ,因此对应 的4个奇校验位分别为0, 1, 0, 1。
当接收方收到数据信息87 3C AB 96H和校验位0101B，进行如下验证：
第1字节：数据为87=1000 0111B,故奇校验位P0’=1, 1⊕0=1, 说明传输错误。
第2字节：数据为3C= 0011 1100B,故奇校验位P1’=1, 1⊕1=0, 说明传输正确。
第3字节：数据为AB=1010 1011 B,故奇校验位P2’=0, 0⊕0=0, 说明传输正确。
第4字节：数据为96 = 1001 0110 B,故奇校验位P3’=1, 1⊕1=0, 说明传输正确。

## Slide 4
P65 第19题 参考答案
对于16位的单检错码，校验位P为5位。
  P1=M1 M2 M4 M5  M7  M9  M11  M12  M14  M16
  P2=M1 M3 M4 M6  M7  M10  M11  M13  M14
  P3=M2 M3 M4  M8  M9  M10  M11  M15  M16
  P4=M5 M6 M7 M8  M9  M10  M11
P5=M12 M13 M14 M15  M16
所以，P1=1 ,P2=1,P3=0,P4=0,P5=0，得到SEC码：010100001001000110011
M5出错，数据位变为0101 0001 0101 0110，重新求P5P4P3P2P1= 0101000011=01001 可以知道M5出错了。
 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
20 | M16 |  | M14 |  | M12 |  | M11 |  | M9 |  | M7 |  | M5 |  | M4 |  | M2 |  | M1 |  | P1
21 |  |  | M14 | M13 |  |  | M11 | M10 |  |  | M7 | M6 |  |  | M4 | M3 |  |  | M1 | P2 | 
22 | M16 | M15 |  |  |  |  | M11 | M10 | M9 | M8 |  |  |  |  | M4 | M3 | M2 | P3 |  |  | 
23 |  |  |  |  |  |  | M11 | M10 | M9 | M8 | M7 | M6 | M5 | P4 |  |  |  |  |  |  | 
24 | M16 | M15 | M14 | M13 | M12 | P5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 5
P65 第20题 参考答案:
原数据信息为100011，对应的报文多项式为M(x)=x5+x+1,数据信息位n=6位，生成多项式G(x)=x3+1 ，则校验位位数k=3，
在原数据信息后面添加3个0，得到 M’(x)=x3M(x)=x8+x4+x3,用M’(x)去模2除G(x),得到余数111，因此，在发送端要传送的CRC码为100011 111 。
在接收端收到的数据位为100010，假定CRC码中的校验位在传送过程中没有出错，在接收端还是111B，则接收端对数据校验时，将接收端的CRC码：100010 111用生成多项式G(x)进行模2除，得到的余数为001，余数不为0，表明传输时发生了错误。