## Slide 1: 第3章 布置作业
补充练习题1
课后第3道, 第7道，第12题。

## Slide 2: 补充练习题1 – 题目
考虑以下C程序代码：
int i=65535;
short si=(short)I;
int j=si;
假定上述程序段在某32位机器上执行，sizeof(int)=4,则变量i、si和j的值分别是多少？

## Slide 3: 补充练习题1 -参考答案
int i=65535;
short si=(short)I;
int j=si;
假定上述程序段在某32位机器上执行，sizeof(int)=4,则变量i、si和j的值分别是多少？
i为32位补码表示的定点整数，65535的32位补码：0000 FFFFH,所以截断为16位后变成FFFFH，它是-1的16位补码表示，因此si=-1；再将该16位带符号整数扩展为32位时，就变成了FFFF FFFFH，这是-1的32位补码表示，因此j的值也为-1。
也就是说i的值原来是65535,经过截断、再扩展后，其值变成了-1。

## Slide 4
P104 第3题 题目:
考虑以下C语言程序代码：
int func1(unsigned word)
{return (int) ( (word<<24) >>24 ); }
int func2(unsigned word)
{return ( (int) word<<24 ) >>24; }
假设在一个32位机器上执行这些函数，该机器使用二进制补码表示带符号数，无符号数采用逻辑移位，带符号数采用算术移位，请填写表3.3，并说出func1和func2的功能。
w |  | func1(w) |  | func2(w) | 
机器数 | 值 | 机器数 | 值 | 机器数 | 值
 | 127 |  |  |  | 
 | 128 |  |  |  | 
 | 255 |  |  |  | 
 | 256 |  |  |  | 

## Slide 5
P104 第3题 参考答案:
函数func1的功能是把无符号数高24位清零(左移24位再逻辑右移24位)，结果一定是正的带符号整数；
而函数func2的功能是把无符号数的高24位都变成和第25位一样，因为左移24位后左边第一位变为原来的第25位，然后进行算术右移，高位补符号，即高24位都变成和原来第25位相同。
根据程序执行的结果填表3.3，表中机器数使用十六进制表示。
w |  | func1(w) |  | func2(w) | 
机器数 | 值 | 机器数 | 值 | 机器数 | 值
0000 007FH | 127 | 0000 007FH | +127 | 0000 007FH | +127
0000 0080H | 128 | 0000 0080H | +128 | FFFF FF80H | -128
0000 00FFH | 255 | 0000 00FFH | +255 | FFFF FFFFH | -1
0000 0100H | 256 | 0000 0000H | 0 | 0000 0000H | 0

## Slide 6
P105 第7题 题目
已知x=10,y=-6，采用6位机器数表示,请按如下要求计算,并把结果还原成真值。
(1)求[x+y]补，[x-y]补
(2)用原码一位乘法计算[x × y]原。
(3)用补码一位乘法计算[x × y]补。

## Slide 7
P105 第7题 参考答案
已知x=10,y=-6，采用6位机器数表示,请按如下要求计算,并把结果还原成真值。
先将x和y转换为二进制数。x=10=+01010B,y=-6=-00110B
(1)求[x+y]补，[x-y]补
[x]补=0 01010B [y]补=1 11010B [-y]补=0 00110B
[x+y]补= [x]补+ [y]补= 0 01010B + 1 11010B = 0 00100B 因此, x+y=4
[x-y]补= [x]补+ [-y]补 = 0 01010B + 0 00110B =0 10000B 因此, x-y=+16
(2)用原码一位乘法计算[x × y]原。
[x]原=0 01010B [y]原=1 00110B 将符号和数值部分分开处理，乘积的符号为0 ⊕ 1=1。数值部分采用无符号数乘法算法计算01010×00110的乘积，循环5次，得到一个10位无符号数表示的乘积00001 11100B，所以[x × y]原=1 00001 11100B.因此， x × y = - 60
(3)用补码一位乘法计算[x × y]补。
[x]补=0 01010B [y]补=1 11010B [-x]补=1 10110B 布斯公式共循环6次，得到补码表示的乘积111111 000100B，所以[x × y]补= 111111 000100B，因此, x × y = - 60

## Slide 8
P106 第12题 题目:
采用IEEE 754单精度浮点数格式，计算下列表达式的值。
(1) 0.75+ (-65.25) (2) 0.75 - (-65.25)

## Slide 9
P106 第12题 参考答案:
采用IEEE 754单精度浮点数格式，计算下列表达式的值。
x=0.75=0.11B=(1.10…0)2*2-1, y=-65.25=-1000001.01B=(-1.00000101…0) 2*26
用IEEE 754表示为[x]浮=0 01111110 10…0 , [y]浮=1 10000101 000001010…0,
假定Ex=0111 1110 Mx=0(1).10…0 , Ey=1000 0101 My=1(1).000001010…0
0.75+ (-65.25) 对阶，尾数相加 规格化 舍入 溢出判断 最终结果：
E=1000 0101 M=1(1).00000010…0 即: (-1.0000001) 2*26= - 64.5
(2) 0.75 - (-65.25)
对阶，尾数相减 规格化 舍入 溢出判断 最终结果：
E=1000 0101 M=0(1).000010000…0 即: (+1.00001) 2*26= +66