## Slide 1: 第6章 布置作业
课后3、4、5、6、7、11

## Slide 2
P232 第3题 参考答案
（1）ALU操作时间缩短20%，不能加快流水线执行速度，因为指令流水线的执行速度取决于最慢的功能部件所用时间，最慢的是存储器，只有缩短了存储器的操作时间才可能加快流水线速度 。
（2）ALU操作时间延长20%时，变为180ps，比存储器所用时间200ps还小，因此，对流水线性能没有影响。
（3） ALU操作时间延长40%时，变为210ps，比存储器所用时间200ps大，因此，在不考虑流水段寄存器延时的情况下，流水线的时钟周期从200ps变为210ps，流水线执行速度降低了(210-200)/200=5%。

## Slide 3
P232 第4题 参考答案
ms(毫秒), μs(微秒), ns(纳秒), ps(皮秒) 10-12
（1）非流水线处理器上执行该程序的时间大约为：100ps*106=100μs。
（2）若在一个20级流水线的处理器上执行，忽略流水段之间的寄存器延时，理想情况下，每个时钟周期为100/20=5ps，所以程序执行时间大约为5*106=5μs 。因此，大约快100/5=20倍。
（3 ）流水段之间数据的传递产生的额外开销，使得一条指令的执行时间被延长，即影响了指令执行时间；同时也延长了每个流水段的时间，即影响了指令吞吐率 。

## Slide 4
P233 第5题 参考答案
（1）两级流水线的平衡点在C和D之间，其前面一个流水段的组合逻辑延时为80+30+60=170ps，后面一个流水段的组合逻辑延时为50+70+10=130ps。最长功能段延时为170ps，加上流水段寄存器延时20ps，因而时钟周期为190ps，理想情况下，指令吞吐率为每秒钟执行1/190ps=5.26G条指令。每条指令在流水线中的执行时间为2*190=380ps 。
（2）两级流水段寄存器分别插在B和C、D和E之间，这样第一个流水段的组合逻辑延时为80+30=110ps，中间第二段的延时为60+50=110ps，最后一段延时为70+10=80ps。这样每段流水段所用时间都按最长延时调整为110+20=130ps，因而时钟周期为130ps，指令吞吐率为每秒钟执行1/130ps=7.69G条指令。每条指令在流水线中的执行时间为3*130=390ps 。
（3 ）三级流水段寄存器分别插在A和B、C和D、D和E之间，这样第一个流水段的组合逻辑延时为80ps，中间第二段的延时为30+60=90ps，第三段延时为50ps，最后一段延时为70+10=80ps。这样每段流水段所用时间都按最长延时调整为90+20=110ps，因而时钟周期为110ps，指令吞吐率为每秒钟执行1/110ps=9.09G条指令。每条指令在流水线中的执行时间为4*110=440ps 。
（4）因为各功能部件对应的组合逻辑中最长延时为80ps，最合理的划分是每个时钟周期80+20=100ps来进行，流水段至少按5段来划分，分别把流水段寄存器插入在Ａ和Ｂ、 B和C、C和D、D和E之间，这样各段的组合逻辑延时为80ps、30ps、60ps、50ps、80ps。其中，最后一个延时80ps是E和F两个阶段的时间相加而得到的。这样时钟周期为100ps,指令吞吐率为每秒钟执行1/100ps=10G条指令，每个指令的执行时间为5*100=500ps。
结论：划分的流水段多，时钟周期就变短，指令执行吞吐率就变高，而相应的额外开销（即插入的流水段寄存器的延时）也变大，使得一条指令的执行时间变长。

## Slide 5
P233 第6题 参考答案
addu $s3, $s1, $s0
addu $t2, $s3,$s3
lw $t1, 0($t2)
add $t3, $t1, $t2
（1）发生数据相关的是：第1和第2条指令之间关于$s3，第2和第3条之间关于$t2，第2和第4条指令之间关于$t2，第3和第4条指令之间关于$t1。
（2）不采用“转发”处理的话，需要分别在第2、3、4条指令前加2条nop指令才能避免数据冒险，共加了6条nop指令。
（3）通过“转发”可以避免在第 1和第2、第2和第3、第2和第4条指令之间的数据相关；但是第3和第4条指令之间是load-use数据相关，因此无法用“转发”消除冒险，而需要在第4条指令前加入1条nop指令。

## Slide 6
P233 第7题 参考答案
(1)发生数据相关的是：第1和第2条指令之间关于$s3，第2和第3条指令之间关于$t2，第2和第4条指令之间关于$t2，第3和第4条指令之间关于$t1。通过“转发”可以避免1和2、2和3、2和4间的数据相关。
(2)第3和第4条指令之间是load-use数据冒险，所以无法用“转发”消除冒险。
(3)第5周期结束时，各条指令执行状态如下：
指令1在“WB”阶段，控制信息等在MEM/WB.Reg中，$s3正在被写，结束时写完。
指令2在“MEM”阶段，subu指令在该阶段进行的是空操作；在转发检测单元中，因为流水段寄存器Ex/Mem中的目的寄存器RegRd为$t2，流水段寄存器ID/Ex中的源寄存器也为$t2，同时流水段寄存器Ex/Mem中的RegWr信号为1，所以转发条件满足，因而此时subu指令在上一个时钟周期中的执行结果正被回送到ALU的输入端；结束时转发完成。
指令3在“EXE”阶段，ALU正在执行“add”操作，进行地址运算，ALU输出结果将被写入流水段寄存器Ex/Mem中；结束时运算完成，控制信息等在ID/EX.Reg中，正在检测是否load-use冒险。
指令4在“ID/REG”阶段，指令在IF/ID.Reg中，$t1和$t2正在被读出。在load-use冒险检测单元中，因为流水段寄存器IF/ID中源操作数寄存器Rs为$t1，流水段寄存器ID/Ex中的目的操作数寄存器Rt也为$t1，同时，因为上条指令是lw，故流水段寄存器ID/Ex中的MemRead控制信号为1，所以在该阶段检测到load-use冒险条件满足，此时，需要进行load-use冒险处理，在流水线中插入一个“气泡”，将指令的执行阻塞一个时钟周期，包括以下三个步骤：一是将流水段寄存器ID/Ex中的控制信号全部清0，以保证第4条指令被堵塞一个时钟周期执行；二是将流水段寄存器IF/ID中的指令维持不变，以保证第4条指令重新译码后执行；三是将PC的值维持不变，以保证根据PC的值重新取出第5条指令。结束时完成上述工作。
指令5在“IF”阶段，指令正被读出。结束时已送到流水段寄存器IF/ID的输入端。因为之前发生了load-use数据冒险，所以该指令将在随后的第6个时钟周期内重新被读出。

## Slide 7
补充题
下面是一段MIPS指令序列：
1 add $t1, $s2,$s0
2 sub $t2, $s0,$s3
3 add $t1,$t1,$t2
假定在一个采用“取指、译码/取数、执行、访存、写回”的5段流水线处理器中执行上述指令序列，请回答下列问题：
(1)以上指令队列中，哪些指令之间发生数据相关？
(2)不采用“转发”技术的话，需要在何处、加入几条nop指令才能使这段指令序列的执行避免数据冒险？
(3)如果采用“转发”技术，是否可以完全解决数据冒险？不行的话，需要在何处、加入几条nop指令才能使这段指令序列的执行避免数据冒险？

## Slide 8
补充题 参考答案
下面是一段MIPS指令序列：
1 add $t1, $s2,$s0
2 sub $t2, $s0,$s3
3 add $t1,$t1,$t2
参考答案：
(1)因为第1条和第2条指令都会更新第3条指令用到的寄存器的值，有可能导致第3条指令取操作数时得到的是更新前的数据，这样第3条指令就不能正确执行。因此第1和第3条指令、第2和第3条指令之间发生数据相关。
(2)不进行“转发”的话，就只能通过在第3条指令前加nop指令来延迟第3条指令的执行。因为只有第2条指令把数据写回到$t2，第3条指令才能从$t2取到正确的值，所以，第2条指令的写回(Wr)流水段后面才应该是第3条指令的译码/取数(ID)流水段，为此，在第2和第3条指令之间必须插入3条nop指令，如图1所示。
若将寄存器写口和寄存器读口分别安排在一个时钟周期的前、后半个周期内独立工作，使得前半周期写入寄存器的内容在后半周期能够正确读出，那么，只要加入两条nop即可，如图2所示。
(3)采用“转发”技术，上述程序可以完全避免数据冒险。只要把第1条指令访存(Mem)段结束时在流水段寄存器中的$t1的值和第2条指令执行(Ex)段结束时在流水段寄存器中的$t2的值同时“转发”到第3条指令的执行(Ex)段中ALU的两个输入端，这样，在 ALU中运算的两个操作数都是正确的值，不会发生数据冒险，无须再插入nop指令，如图3所示。

## Slide 9
时间 (时钟周期)
add $t1,$s1,$s0
sub $t2,$s0,$s3
nop
nop
nop
IF
ID/RF
EX
MEM
WB
ALU
Im
Reg
Dm
Reg
ALU
Im
Reg
Dm
Reg
ALU
Im
Reg
Dm
Reg
Im
ALU
Reg
Dm
Reg
ALU
Im
Reg
Dm
Reg
add $t1,$t1,$t2
ALU
Im
Reg
Dm
Reg
补充题参考答案 图1

## Slide 10
补充题参考答案 图2
时间 (时钟周期)
add $t1,$s1,$s0
sub $t2,$s0,$s3
nop
nop
IF
ID/RF
EX
MEM
WB
ALU
Im
Reg
Dm
Reg
ALU
Im
Reg
Dm
Reg
ALU
Im
Reg
Dm
Reg
Im
ALU
Reg
Dm
Reg
add $t1,$t1,$t2
ALU
Im
Reg
Dm
Reg

## Slide 11
补充题参考答案 图3
时间 (时钟周期)
add $t1,$s1,$s0
sub $t2,$s0,$s3
IF
ID/RF
EX
MEM
WB
ALU
Im
Reg
Dm
Reg
ALU
Im
Reg
Dm
Reg
ALU
Im
Reg
Dm
Reg
add $t1,$t1,$t2

## Slide 12
P234 第11题 参考答案
(1)单周期方式下，时钟周期为200+50+100+200+50=600ps,故一条指令的执行时间为600ps。
(2)多周期方式下，CPI=0.25*7+0.10*6+0.52*5+0.11*4+0.02*4=5.47,存储器操作变为在两个时钟周期内完成后，多周期数据通路的时钟周期为100ps，故平均一条指令的执行时间为100*5.47=547ps。
(3)流水线方式下，存储器操作变为在两个时钟周期内完成后，其流水线包含了7个阶段。
对于分支指令，若预测正确，则不需要额外时钟周期，故只需1个时钟周期；若预测错误，则因为分支延迟损失时间片为2，所以应该将错误预取的2条指令冲刷掉，额外多用了2个时钟周期，因此预测错误时共需3个时钟周期，故分支指令的CPI=0.25*3+0.75*1=1.5。
对于load指令，因为一个存储操作占用2个时钟周期，所以随后第1条指令则需3个（其中阻塞2个）时钟周期；随后第二条指令需2个（其中阻塞1个）时钟周期，以后的指令都不需要阻塞，故CPI=1/2*3+1/4*2+2/8*1=2.25。
对于ALU指令，随后的数据相关指令都可以通过转发解决，故CPI=1。
对于store指令，不会发生数据冒险，故CPI=1。
对于jump指令，最快也要在译码阶段才能确定转移地址，因此需阻塞2个时钟周期，加上本身一个时钟周期，共3个时钟周期，故CPI=3。
因此综合 CPI=0.25*2.25+0.10*1+0.52*1+0.11*1.5+0.02*3=1.41，所以，平均一条指令的执行时间为1.41*100=141ps。
由上述分析可知，流水线处理器的指令执行速度最快，是单周期的600/141 ≈ 4.26倍，是多周期的547/141 ≈ 3.844倍。