## Slide 1
《汇编语言》
(Assembly Language)
主讲教师 孙鑫(sunxin@ouc.edu.cn)
(信息学院南楼,B311室)

## Slide 2
R0
R1in
A
内总线
MAR
MDR
IR
PC
MDRoutE
PCin
ACin
存储器(M)
ALU
MDRin
CPU
MemW
IRin
Data
Addr
MemR
地址总线AB
数据总线DB
控制总线CB
AC
Add
Ain
ACout
R1
R1out
MARin
MDRout
MDRinE
指令
译码
部件
PC+1
PCout
R0in
R0out
Xout 三态门
控制信号
Xin 寄存器
输入控制信号
图例

## Slide 3
 指令系统
一组指令的集合
第3章 80x86的指令系统和寻址方式
操作码 操作数 ... 操作数
指令
 寻址方式
与数据有关的寻址方式
与转移地址有关的寻址方式

## Slide 4
计算机的指令系统就是指该计算机能够执行的全部指令的集合。 每种计算机都有它支持的指令集合。
16位8086指令系统是整个Intel 80x86 系列微处理器指令系统的基础。
操作码
操作数
. . .
操作数
指令由操作码和操作数两部分组成。
指令系统

## Slide 5
16位8086(8088)基本指令-133条
80286增加保护方式指令
80386开始扩展为32位指令系统
80386新增许多位操作指令
80486新增6条指令：3条特权指令，3条交换指令
Pentium新增6条指令，如处理器识别指令CPUID
Pentium Pro增加3条指令，如条件传送指令CMOV.
指令系统的指令条数

## Slide 6
指令系统的指令条数
8086:133条→Pentium4:505条

## Slide 7
*寻址、寻址方式的概念
寻址就是寻找操作数的地址。
寻址方式就是寻找操作数的方法。
操作数可以跟随在指令操作码之后，称为立即数；操作数也可以存放在CPU内部的寄存器中，称为寄存器操作数。绝大多数的操作数存放在内存储器中，称为存储器操作数。指令指定操作数的位置，即给出地址信息，在执行时需要根据这个地址信息找到需要的操作数。

## Slide 8
1. 8086的寻址方式
与数据有关的寻址方式：以 MOV 指令为例
立即寻址 MOV AX , 3069H
寄存器寻址 MOV AL , BH
直接寻址 MOV AX , [ 2000H ]
寄存器间接寻址 MOV AX , [ BX ]
寄存器相对寻址 MOV AX , COUNT [ SI ]
基址变址寻址 MOV AX , [ BP ] [ DI ]
相对基址变址寻址 MOV AX , MASK [ BX ] [ SI ]
存储器寻址
与数据有关的寻址方式：以 MOV 指令为例 (AT&T)
立即寻址 MOV $0x3069 ,%AX
寄存器寻址 MOV %BH,%AL
直接寻址 MOV 0x2000,%AX
寄存器间接寻址 MOV (%BX),%AX
寄存器相对寻址 MOV COUNT(%SI),%AX
基址变址寻址 MOV (%BP,%DI),%AX
相对基址变址寻址 MOV MASK(%BX,%SI),%AX

## Slide 9
(1) 立即寻址方式* —— 操作数在指令中给出
定义：操作数作为指令的一部分而直接写在指令中，这种操作数称为立即数，这种寻址方式也就称为立即数寻址方式。
指令格式： MOV AL, 5
MOV AX, 3064H
MOV AL, ‘A’
* 只能用于 SRC 字段 MOV 40H, AL 
* SRC 和 DST 的字长一致
MOV AH, 3064H 
操作数 n
指令

## Slide 10
(1) 立即寻址方式* —— 操作数在指令中给出
指令格式： MOV AX, 4576H
76H
OP
45H
CS→
MOV AX，4576H
指令的存储形式
45 76
AX

## Slide 11
寄存器寻址方式* — 操作数在指定的寄存器中
定义：指令所要的操作数已存储在某寄存器中，或把目标操作数存入寄存器。把在指令中指出所使用寄存器（即：寄存器的助记符）的寻址方式称为寄存器寻址方式。
MOV AX, BX
MOV AL, BH
MOV AX, 3064H
* SRC 和 DST 的字长一致 MOV AH, BX 
* CS 不能用 MOV 指令改变 MOV CS, AX 
寄存器 R
指令
操作数
寄存器

## Slide 12
(2)寄存器寻址方式*
指令中可以引用的寄存器及其符号名称如下：
8位寄存器有：AH、AL、BH、BL、CH、CL、DH和DL等；
16位寄存器：AX、BX、CX、DX、SI、DI、SP、BP和段寄存器等；
源操作数是寄存器寻址方式
如：ADD VARW, AX MOV VARB, BH等。
其中：VARW和VARB是字和字节类型的内存变量。
目的操作数是寄存器寻址方式
如：ADD BH, 78h ADD AX, 1234h
源和目的操作数都是寄存器寻址方式
如： MOV AX, BX MOV DH, BL等。

## Slide 13
注：由于指令所需的操作数已存储在寄存器中，或操作的结果存入寄存器，这样，在指令执行过程中，会减少读/写存储器单元的次数，所以，使用寄存器寻址方式的指令具有较快的执行速度。通常情况下，提倡在编写汇编语言程序时，应尽可能地使用寄存器寻址方式，但也不要把它绝对化。
(2)寄存器寻址方式*

## Slide 14
【例】下列程序执行后，（AX）=？，（BX）=？
MOV AX，1234H
MOV BX，5678H
ADD AX，BX
解释：该程序中MOV指令为数据传送指令操作符，ADD指令为加法指令操作符，三条指令皆为双操作数指令。第一、二条指令AX、BX皆为目的操作数地址，为寄存器寻址方式。第三条指令中，AX为目的操作数地址，BX为源操作数地址。源地址和目的地址皆为寄存器寻址方式。
执行：1234H→AX
5678H→BX
（AX）+（BX）→AX
执行后：（AX）=68ACH，（BX）=5678H
ADD %BX,%AX

## Slide 15
直接寻址方式* — 有效地址EA由指令直接给出
定义：指令所要的操作数存放在内存中，在指令中直接给出该操作数的有效地址
例：MOV AX, [ 2000H ]
EA=2000H, 假设(DS)=3000H, 那么PA=32000H
* 隐含的段为数据段 DS
* 可使用段跨越前缀 MOV AX, ES: [2000H]
* 操作数地址可由变量（符号地址）表示, 但要注意
    VALUE DB 10 变量的属性
    MOV AH, VALUE
    MOV AX, VALUE 
    MOV AX, WORD PTR VALUE 
50
30
32000
AH AL
30
50
(AX) = 3050H

## Slide 16
【例】执行指令：MOV BX ，[1234H]
设（DS）=2000H。
执行后：（BX）=?
图示：
执行：（21234H）→BX
执行后：（BX）=5312H

## Slide 17
在通常情况下，操作数存放在数据段中，所以，其物理地址将由数据段寄存器DS和指令中给出的有效地址直接形成，但如果使用段超越前缀，那么，操作数可存放在其它段。
例如：MOV ES:[1000H]， AX
注意：立即寻址方式和直接寻址方式的书写格式不同，直接寻址的地址要写在括号“[”，“]”内。在程序中，直接地址通常用内存变量名来表示，如：MOV BX, VARW，其中，VARW是内存字变量。
试比较下列指令中源操作数的寻址方式（VARW是内存字变量）：
MOV AX, 1234H
MOV AX, [1234H]
前者是立即寻址，后者是直接寻址
MOV AX, VARW
MOV AX, [VARW]
两者是等效的，均为直接寻址

## Slide 18
(4)寄存器间接寻址* — EA 在基址寄存器(BX/BP)
或变址寄存器(SI/DI) 中
MOV AX, [BX] PA = 16d  (DS) + (BX)
MOV AX, ES:[BX] PA = 16d  (ES) + (BX)
MOV AX, [BP] PA = 16d  (SS) + (BP)
* 不允许使用AX、CX、DX 存放 EA
MOV AX, [CX] 
* SRC 和 DST 的字长一致
MOV DL, [ BX ] ; [BX]指示一个字节单元
MOV DX, [ BX ] ; [BX]指示一个字单元
* 适于数组、字符串、表格的处理

## Slide 19
【例】假设有指令：MOV BX, [DI]，在执行时，（DS）=1000H，（DI）=2345H，存储单元12345H的内容是4354H。问执行指令后，BX的值是什么？
解：寄存器DI的值不是操作数，而是操作数的地址。
该操作数的物理地址应由DS和DI的值形成，即：
PA=(DS)*16+DI=1000H*16+2345H=12345H。
所以，该指令的执行效果是：
把从物理地址为12345H开始的
一个字的值传送给BX。
…
OP
…
～
～
～
～
…
CS→
DS→
54H
43H
10000H
12345H
DS：1000H
＋DI：2345H
12345H
43 54
BX

## Slide 20
在不使用段超越前缀的情况下，有下列规定：
若有效地址用SI、DI和BX等之一来指定，则其缺省的段寄存器为DS；
若有效地址用BP来指定，则其缺省的段寄存器为SS（即：堆栈段）。
该寻址方式物理地址的计算方法如下：
BX
物理地址PA=16×DS + SI
DI
或
物理地址PA=16×SS+ BP

## Slide 21
有效地址 =
(BX)
(BP) 8位
(SI) 16位
(DI)
+
位移量
(5) 寄存器相对寻址方式*-操作数在存储器中，其有效地址是一个基址寄存器（BX、BP）或变址寄存器（SI、DI）的内容和指令中的8位/16位偏移量之和
指令格式： MOV AX, COUNT[SI] 或
MOV AX, [COUNT+SI]
假设 (DS)=3000H, (SI)=2000H, COUNT=3000H,
则: PA = 35000H
假设(35000H)=1234H, 那么 (AX)=1234H
* 适于数组、字符串、表格的处理

## Slide 22
【例】假设指令：MOV BX, [SI+100H]，在执行它时，（DS）=1000H，（SI）=2345H，内存单元12445H的内容为2715H，问该指令执行后，BX的值是什么？
解：EA=（SI）+100H=2345H+100H=2445H
PA=（DS）*16+EA=1000H*16+2445H=12445H。
所以，该指令的执行效果是：
把从物理地址为12445H开始
的一个字的值传送给BX。
…
OP
…
～
～
～
～
…
CS→
DS→
15H
27H
10000H
12445H
SI：2345H
＋ 100H
EA：2445H
＋ DS：1000H
12445H
27 15
BX

## Slide 23
(6) 基址变址寻址方式*
指令格式： MOV AX, [BX] [DI]
MOV AX, [BX+DI]
MOV AX, ES:[BX] [SI]
* 适于数组、字符串、表格的处理
* 必须是一个基址寄存器和一个变址寄存器的组合
MOV AX, [BX] [BP] 
MOV AX, [SI] [DI] 
有效地址 =
(BX) (SI)
(BP) (DI)
+

## Slide 24
【例】假设指令：MOV BX, [BX+SI]，在执行时，（DS）=1000H，（BX）=2100H，（SI）=0011H，内存单元12111H的内容为1234H。问该指令执行后，BX的值是什么？
解：操作数的物理地址PA为：
PA=（DS）*16+ （BX）+（SI）
=1000H*16+ 2100H+0011H =12111H
所以，该指令的执行效果是：
把从物理地址为12111H开始
的一个字的值传送给BX。
…
OP
…
～
～
～
～
…
CS→
DS→
34H
12H
10000H
12111H
BX：2100H
＋SI：0011H
EA：2111H
＋ DS：1000H
12111H
12 34
BX

## Slide 25
( 7 ) 相对基址变址寻址方式-操作数在存储器中，其有效地址是一个基址寄存器（BX、BP）的值、一个变址寄存器（SI、DI）的值和指令中的8位/16位偏移量之和.
MOV AX, MASK [BX] [SI]
或 MOV AX, MASK [BX+SI]
或 MOV AX, [MASK+BX+SI]
有效地址 =
(BX) (SI) 8位
(BP) (DI) 16位
+
+
位移量

## Slide 26
【例】假设指令：MOV AX, [BX+SI+200H]，在执行时，（DS）=1000H，（BX）=2100H，（SI）=0010H，内存单元12310H的内容为1234H。问该指令执行后，AX的值是什么？
解：该操作数的物理地址应由DS和EA的值形成，即：
PA=12310H
所以，该指令的执行效果是：
把从物理地址为12310H开始
的一个字的值传送给AX。
…
OP
…
～
～
～
～
…
CS→
DS→
34H
12H
10000H
12310H
BX：2100H
SI：0010H
＋ 0200H
EA：2310H
＋ DS：1000H
12310H
12 34
AX

## Slide 27
访问存储器的方式
默认的
段寄存器
可跨越的
段寄存器
偏移地址
取指令 CS 无 IP
堆栈操作 SS 无 SP
一般数据访问 DS CS ES SS 有效地址EA
BP作为基址的寻址 SS CS DS ES BP
串操作的源操作数 DS CS ES SS SI
串操作的目的操作数 ES 无 DI
段 寄 存 器 的 使 用 规 定

## Slide 28
跨段前缀问题
凡是使用寄存器为BX、SI、DI时，其默认段为DS，使用BP时，默认段为SS。该规定为系统默认状态。当要否定默认状态，到非约定段寻找操作数时，必须用跨段前缀指明操作数的段寄存器名。
汇编格式：段寄存器名：操作数地址。
功能：冒号“：”之前的段寄存器名指明操作数所在的段。
【例】 MOV AX，DS：[BP]
MOV CX，SS：[SI]
该例中，DS：，SS：均为跨段前缀，此时默认状态无效，操作数的物理地址PA由段寄存器内容左移4位加偏移EA形成。上述2条指令的源操作数物理地址分别为：
PA1 =（DS）左移4位+[BP]
PA2 =（SS）左移4位+ [SI]

## Slide 29
例：编写一段显示字符串STRING的程序
DATA SEGMENT
STRING DB ‘ HAPPY NEW YEAR! ’, 0DH , 0AH , ‘ $ ’
COUNT DW 17
DATA ENDS
( 1 ) 直接寻址
  mov dl, string
  mov ah, 2
  int 21h ; 显示字符‘H’
  mov dl, string+1
  mov ah, 2
  int 21h ; 显示字符‘A’
  :
  :

## Slide 30
( 2 ) 寄存器间接寻址
mov cx, count ; mov cx, 17
mov bx, offset string ; string的偏址  bx
Next : mov dl, [bx]
mov ah, 2
int 21h ; 显示一个字符
inc bx
loop next ; 循环指令
( 3 ) 寄存器相对寻址
mov cx, count ; mov cx, 17
mov si, 0
Next : mov dl, string[si] ; mov dl, [string+si]
mov ah, 2
int 21h ; 显示一个字符
inc si
loop next ; 循环指令

## Slide 31
( 4 ) 基址变址寻址
mov cx, count ; mov cx, 17
mov bx, offset string ; string的偏址  bx
mov si, 0
Next : mov dl, [bx] [si] ; mov dl, [bx+si]
mov ah, 2
int 21h ; 显示一个字符
inc si
loop next ; 循环指令
( 5 ) DOS 显示字符串功能
mov dx, offset string ; string的偏址  dx
; lea dx, string
mov ah, 9
int 21h ; 显示一串字符

## Slide 32
80x86 新增的寻址方式
EA= (基址寄存器) + (变址寄存器)  比例因子 + 位移量
( 1 ) 比例变址寻址方式
例：MOV EAX, COUNT [ ESI  4 ]

## Slide 33
(2) 基址比例变址寻址方式
例：MOV ECX, [ EAX ][ EDI  4 ]
(3) 相对基址比例变址寻址方式
例：MOV EAX, TABLE [ EBP ][ EDI  4 ]
▲ 16位和32位寻址的差异
地址成分 16位寻址 32位寻址
基址寄存器 BX、BP 任何32位通用寄存器
变址寄存器 SI、DI 除ESP外的任何32位通用寄存器
比例因子 1 1、2、4、8
MOV (%EAX ,%ESI,4)，%ECX
MOV TABLE (%EBP ,%EDI ,4)，%EAX

## Slide 34
与转移地址有关的寻址方式：
段内寻址
段内直接寻址 JMP NEAR PTR NEXT
段内间接寻址 JMP TABLE [ BX ]
段间寻址
段间直接寻址 JMP FAR PTR NEXT
段间间接寻址 JMP DWORD PTR [ BX ]
用来确定转移指令及转子指令的转向地址。
1JUMP NEXT
JMP TABLE(%BX)
JMP (%BX)
JMP NEXT

## Slide 35
(1) 段内直接寻址
转向的有效地址 = 当前(IP) + 位移量(8bit/16bit)

## Slide 36
【指令格式说明】
（1）JMP SHORT QUEST
其中QUEST表示转移的符号地址，操作符SHORT表示是个8位带符号数，数的范围是80H ~ 7FH，即 -128 ~ +127。它只能相对于当前IP（转移指令的下一条指令的首地址）所指的位置作-128 ~ +127范围内跳转，所以称为短跳转。
（2）JMP NEAR PTR PROGA
其中PROGA表示转移的符号地址，操作符NEAR PRT表示是个16位带符号数，数的范围是8000H ~ 7FFFH，即 -32768 ~ +32767。它只能相对于当前IP所指的位置作-32768 ~ +32767范围内跳转，所以称为近跳转。
(1) 段内直接寻址

## Slide 37
例： JMP NEAR PTR NEXT 近转移 -32768 ~ +32767
JMP SHORT NEXT 短转移 -128 ~ +127

## Slide 38
(2) 段内间接寻址
转向的有效地址是一个寄存器或存储单元的内容。
（可用除立即数以外的任何一种数据寻址方式得到）
例： TABLE = 20A2H (BX) = 1256H (SI) = 528EH
(DS) = 2000H (232F8H) = 3280H (264E4H) = 2450H
JMP BX ; (IP)=1256H
JMP TABLE[BX]
JMP WORD PTR TABLE[BX] ; (IP)=3280H
JMP [BX][SI]
JMP WORD PTR [BX][SI] ; (IP)=2450H
JMP *%BX

## Slide 39
code1 segment
……
jmp far ptr next
……
code1 ends
code2 segment
……
next: …...
……
code2 ends
(3) 段间直接寻址
用指令中提供的转向段地址和偏移地址取代CS 和 IP
例：

## Slide 40
(3) 段间直接寻址 【例】
JMP FAR PTR NEXTROUNT
32
EA
01
00
10
～
～
～
～
10
CS=0000H
CS→
00000
02000
IP→
IP=2000H
CS→
CS=1000H
NEXTROUNT
IP=0132H
10132
10000
新IP
新CS

## Slide 41
(4) 段间间接寻址
用存储器中的两个相继字的内容取代CS 和 IP
（存储单元的地址可用存储器寻址方式得到）
例：
JMP DWORD PTR [INTERS+BX]
PA=(DS)×24 + (BX) + INTERS
(PA+1, PA)→IP
(PA+3, PA+2) →CS
JMP INTERS(%BX)

## Slide 42
(4)段间间接寻址 【例】
JMP DWORD PTR [INTERS+BX]
如DS=3000H，BX=1200H，INTERS=0020H，
则存储单元的物理地址PA=30000+0020+1200=31200H
指令执行前，CS=0000H，IP=1000H，（31220H）=40H，
（31221）=01H，（31222H）=00H，（31223）=10H。
指令执行后，CS=1000H，IP=0140H，（31220H）=40H，
（31221）=01H，（31222H）=00H，（31223）=10H。

## Slide 43
JMP DWORD PTR [INTERS+BX]指令存储和执行情况：
JMP
DWORD PTR
INTER
[BX]
～
～
～
～
CS=0000H
CS→
00000
01000
IP→
IP=1000H
CS→
CS=1000H
IP→
IP=0140H
10140
10000
代码段
01
40
00
10
DS=3000H
DS→
30000
31220
INTER+BX
数据段
新IP
新CS
31221
31222
31223

## Slide 44
 数据传送指令
 算术指令
 逻辑指令
 串处理指令
 控制转移指令
 处理机控制与杂项操作指令
2. 8086的指令系统

## Slide 45
重点关注：
在学习汇编指令时，指令的功能是我们学习和掌握的重点，但要准确、有效地运用这些指令，我们还要熟悉系统对每条指令的一些规定或约束。因此，对指令要掌握以下几个方面内容：
  指令操作数的寻址方式；
  指令对标志位的影响、标志位对指令的影响；
  指令的执行时间，对可完成同样功能的指令，要选用执行时间短的指令 。

## Slide 46
数据传送指令：负责把数据、地址或立即数传送到寄存器、存储器或端口号寄存器。它相对于高级语言里的赋值语句。
 通用数据传送指令
    MOV、PUSH、POP、XCHG
     累加器专用传送指令
    IN、OUT、XLAT
     地址传送指令
    LEA、LDS、LES
     标志寄存器传送指令
    LAHF、SAHF、PUSHF、POPF
     类型转换指令
    CBW、CWD

## Slide 47
格式： MOV Reg/Mem， Reg/Mem/Imm
其中：Reg—Register（寄存器），Mem—Memory（存储器），Imm—Immediate（立即数），它们可以是8位、16位。
功能：指令的功能是把源操作数（第二操作数）（AT&T语法中是第一操作数）的值传给目的操作数（第一操作数）（AT&T语法中是第二操作数）。指令执行后，目的操作数的值被改变，而源操作数的值不变。在存储单元是该指令的一个操作数时，该操作数的寻址方式可以是任意一种存储单元寻址方式。
通用数据传送指令 -MOV指令
MOV %Reg/Mem/$Imm, %Reg/Mem

## Slide 48
传送指令： MOV DST, SRC
执行操作： (DST)  (SRC)
注意:
* DST、SRC 不能同时为段寄存器 MOV DS, ES 
* 立即数不能直接送段寄存器 MOV DS, 2000H 
* DST 不能是立即数和CS
* DST、SRC 不能同时为存储器寻址
* 不影响标志位
MOV AX, DSEG
MOV DS, AX
通用数据传送指令 -MOV指令
MOV SRC, DST

## Slide 49
通用数据传送指令 -MOV指令
在汇编语言中，大部分数据传送指令如上图所示。虽然一条MOV指令能实现其中大多数的数据传送方式，但也存在MOV指令不能实现的传送方式。

## Slide 50
通用数据传送指令 -MOV指令
对MOV指令有以下几条具体规定,有些规定对其它指令也有效。
（1）两个操作数的数据类型要相同，要同为8位、16位，
如：MOV BL，AX等是不正确的；
（2）两个操作数不能同时为段寄存器，如：MOV ES，DS等；
（3）代码段寄存器CS不能为目的操作数，但可作为源操作数，
如：指令MOV CS, AX等不正确，但指令MOV AX，CS等是正确的；
（4）立即数不能直接传给段寄存器， 如：MOV DS，100H等；
（5）立即数不能作为目的操作数，如：MOV 100H，AX等；
（6）指令指针IP，不能作为MOV指令的操作数；
（7）两个操作数不能同时为存储单元，
如：MOV VARA，VARB等，其中VARA和VARB是同数据类型的内存变量。

## Slide 51
通用数据传送指令 -Push(进栈),Pop(出栈)指令
堆栈是一个重要的数据结构，它具有“先进后出(First In Last Out, FILO)”的特点，通常用来保存程序的返回地址。它主要有两大类操作：进栈操作和出栈操作。
指令格式：PUSH Reg/Mem 一个字进栈，系统自动完成两步操作：
SP←SP-2，（SP）←操作数；
功能：将寄存器、段寄存器或存储器中的一个字数据压入堆栈，堆栈指针减2。
高地址
低地址
堆栈区
PUSH %Reg/Mem

## Slide 52
存储器
堆栈段
栈底
SP
栈顶
通用数据传送指令
-Push(进栈),Pop(出栈)指令
从主存中划出一段区域来作堆栈，这种堆栈又称为软堆栈，堆栈的大小可变，栈底固定，栈顶浮动，故需要一个专门的硬件寄存器作为堆栈栈顶指针SP。
堆栈是由若干个连续主存单元组成的先进后出存储区，第一个放入堆栈的数据存放在栈底，最近放入的数据存放在栈顶。栈底是固定不变的，而栈顶是随着数据的入栈和出栈在时刻变化。栈顶的地址由堆栈指针SP指明。
一般计算机中，堆栈从高地址向低地址扩展，即栈底的地址总是大于或等于栈顶的地址，称为上推堆栈；也有少数计算机相反，称为下推堆栈。
堆栈寻址主要用来暂存中断和子程序调用时现场数据及返回地址。

## Slide 53
由于堆栈具有先进后出的性质,因而在中断、子程序调用过程中用于保存返回地址、状态标志及现场信息。
通用数据传送指令 -Push(进栈),Pop(出栈)指令

## Slide 54
【例】PUSH AX
28
16
A7
SS=5000H
SS→
50000
堆栈段
52500
52501
52502
SP=2500H
SP→
31 25
AX
28
31
16
A7
SS=5000H
SS→
50000
堆栈段
52500
52501
52502
SP=24FEH
SP→
25
31 25
AX
525FF
525FE
（1）执行前
（2）执行后
PUSH %AX

## Slide 55
POP出栈指令
指令格式：POP Reg/Mem
弹出一个字，系统自动完成两步操作：
操作数←（SP)，SP←SP+2；
功能：将栈顶元素弹出送至某一寄存器、段寄存器（除CS外）或存储器，堆栈指针加2。
POP %Reg/Mem

## Slide 56
【例】POP BX
（1）执行前
（2）执行后
48
6B
9A
28
SS→
50000
堆栈段
51001
51002
51003
SP=1000H
SP→
75 C1
BX
51000
48
6B
9A
28
SS→
50000
堆栈段
51001
51002
51003
SP=1002H
SP→
48 6B
BX
51000
POP %BX

## Slide 57
进栈指令： PUSH SRC
执行操作： (SP)  (SP) – 2
    ( (SP)+1, (SP) )  (SRC)
出栈指令： POP DST
执行操作： (DST)  ( (SP)+1, (SP) )
    (SP)  (SP) + 2
堆栈：‘先进后出’的存储区，段地址存放在SS中，
SP在任何时候都指向栈顶，进出栈后自动修改SP。
注意:
* 堆栈操作必须以字为单位。
  * 不影响标志位
  * 不能用立即寻址方式 PUSH 1234H 
  * DST不能是CS POP CS 
通用数据传送指令 -Push(进栈),Pop(出栈)指令

## Slide 58
例：假设 (AX) = 2107 H , 执行 PUSH AX
* *
* *
* *
* *
（SP）
PUSH AX 执行前
（SP）
* *
* *
* *
* *
07H
21H
低地址
高地址
PUSH AX 执行后
进栈方向

## Slide 59
（SP）
* *
* *
* *
* *
07H
21H
POP BX 执行前
（SP）
* *
* *
* *
* *
07H
21H
低地址
高地址
POP BX 执行后
(BX) = 2107H
例： POP BX
出栈方向

## Slide 60
例： PUSH DS
SUB AX, AX
PUSH AX
……
……
RET
例： PUSH AX
PUSH BX
PUSH CX
…… ;其间用到AX、BX、CX
POP CX ; 后进先出
POP BX
POP AX
PUSH %DS
SUBW %AX,%AX
PUSH %AX
……
……
RET

## Slide 61
交换指令： XCHG OPR1, OPR2
执行操作： (OPR1)  (OPR2)
注意:
* 不影响标志位
  * 不允许使用段寄存器
例：XCHG BX, [ BP+SI ]
XCHG AL, BH

## Slide 62
累加器专用传送指令（只限使用AX或AL）
输入指令 IN （I/O  CPU）
长格式： IN AL, PORT （字节）
IN AX, PORT （字）
执行操作：(AL)  ( PORT ) （字节）
(AX)  ( PORT+1, PORT )（字）
短格式： IN AL, DX （字节）
IN AX, DX （字）
执行操作：(AL)  ( (DX) ) （字节）
(AX)  ( (DX)+1, (DX) )（字）

## Slide 63
输出指令 OUT （CPU  I/O）
长格式： OUT PORT, AL （字节）
OUT PORT, AX （字）
执行操作：( PORT )  (AL) （字节）
( PORT+1, PORT )  (AX)（字）
短格式： OUT DX, AL （字节）
OUT DX, AX （字）
执行操作：( (DX) )  (AL) （字节）
( (DX)+1, (DX) )  (AX)（字）

## Slide 64
注意:
* 不影响标志位
* 前256个端口号00H~FFH可直接在指令中指定（长格式）
* 如果端口号 256，端口号  DX（短格式）
例： IN AX, 28H
MOV DATA_WORD, AX
例： MOV DX, 3FCH
IN AX, DX
例： OUT 5, AL
例：测试某状态寄存器（端口号27H）的第2位是否为1
IN AL, 27H
TEST AL, 00000100B
JNZ ERROR ;若第2位为1，转ERROR处理
IN $28H,%AX
MOVW %AX,DATA_WORD

## Slide 65
地址传送指令
有效地址送寄存器指令： LEA REG, SRC
执行操作： (REG)  SRC
指针送寄存器和DS指令： LDS REG, SRC
执行操作： (REG)  (SRC)
(DS)  (SRC+2)
相继二字  寄存器、DS
指针送寄存器和ES指令： LES REG, SRC
执行操作： (REG)  (SRC)
(ES)  (SRC+2)
相继二字  寄存器、ES

## Slide 66
地址传送指令
取有效地址指令LEA： LEA Reg, SRC
指令LEA是把一个内存变量的有效地址送给指定的寄存器.
该指令通常用来对指针或变址寄存器BX、DI或SI等置初值之用。
取段寄存器指令LDS/LES： LDS/LES Reg, Mem
该组指令的功能是把内存单元的一个“低字”传送给指令中指定的16位寄存器，把随后的一个“高字”传给相应的段寄存器（DS、ES）。
LEA SRC，REG
执行操作 (REG)  SRC

## Slide 67
例：LEA BX, [BX+SI+0F62H]
LDS SI, [10H]
LES DI, [BX]
40 H
00 H
00 H
30 H
TABLE
(DS):1000H
MOV BX, TABLE ; (BX)=0040H
MOV BX, OFFSET TABLE ; (BX)=1000H
LEA BX, TABLE ; (BX)=1000H
LDS BX, TABLE ; (BX)=0040H
; (DS)=3000H
LES BX, TABLE ; (BX)=0040H
; (ES)=3000H
注意:
* 不影响标志位
  * REG 不能是段寄存器
  * SRC 必须为存储器寻址方式

## Slide 68
标志寄存器传送指令
标志送AH指令： LAHF
执行操作： (AH)  (FLAGS的低字节)
AH送标志寄存器指令： SAHF
执行操作： (FLAGS的低字节)  (AH)
标志进栈指令： PUSHF
执行操作： (SP)  (SP) - 2
    ( (SP)+1, (SP) )  (FLAGS)
标志出栈指令： POPF
执行操作： (FLAGS)  ( (SP)+1, (SP) )
    (SP)  (SP) + 2
  * 影响标志位

## Slide 69
类型转换指令
CBW AL  AX
执行操作： 若(AL)的最高有效位为0，则(AH)= 00H
若(AL)的最高有效位为1，则(AH)= FFH
CWD AX  (DX,AX)
执行操作：若(AX)的最高有效位为0，则(DX)= 0000H
若(AX)的最高有效位为1，则(DX)= FFFFH
例：(AX) = 0BA45H
CBW ; (AX)=0045H
CWD ; (DX)=0FFFFH (AX)=0BA45H
注意: * 无操作数指令
* 隐含对AL 或AX 进行符号扩展
* 不影响条件标志位

## Slide 70
算术指令：
     加法指令
    ADD、ADC、INC
     减法指令
    SUB、SBB、DEC、NEG、CMP
     乘法指令
    MUL、IMUL
     除法指令
    DIV、IDIV
     十进制调整指令
    DAA、DAS、
    AAA、AAS、AAM、AAD

## Slide 71
 加法指令
加法指令： ADD DST, SRC
执行操作： (DST)  (SRC) + (DST)
带进位加法指令： ADC DST, SRC
执行操作： (DST)  (SRC) + (DST) + CF
加1指令： INC OPR
执行操作： (OPR)  (OPR) + 1
注意:
* 除INC指令不影响CF标志外，均对条件标志位有影响。

## Slide 72
加法指令对条件标志位的影响
CF 位表示 无符号数 相加的溢出。
OF 位表示 带符号数 相加的溢出。
1 结果为负
0 否则
SF=
1 结果为0
0 否则
ZF=
1 和的最高有效位 有 向高位的进位
0 否则
CF=
1 两个操作数符号相同，而结果符号与之相反
0 否则
OF=

## Slide 73
举例: n=8 bit 带符号数(-128~127) , 无符号数(0~255)
0 0 0 0 0 1 0 0
+ 0 0 0 0 1 0 1 1
0 0 0 0 1 1 1 1
带：(+4)+(+11)=+15 OF=0
无：4+11=15 CF=0
带符号数和无符号数都不溢出
0 0 0 0 1 0 0 1
+ 0 1 1 1 1 1 0 0
1 0 0 0 0 1 0 1
带: (+9)+(+124)=-123 OF=1
无: 9+124=133 CF=0
带符号数溢出
无符号数溢出
0 0 0 0 0 1 1 1
+ 1 1 1 1 1 0 1 1
1 0 0 0 0 0 0 1 0
带：(+7)+(-5)=+2 OF=0
无：7+251=2 CF=1
带符号数和无符号数都溢出
1 0 0 0 0 1 1 1
+ 1 1 1 1 0 1 0 1
1 0 1 1 1 1 1 0 0
带：(-121)+(-11)=+124 OF=1
无：135+245=124 CF=1

## Slide 74
例：双精度数的加法
(DX) = 0002H (AX) = 0F365H
(BX) = 0005H (CX) = 8100H
指令序列 ADD AX, CX ; (1)
ADC DX, BX ; (2)
(1) 执行后，(AX) = 7465H
CF=1 OF=1 SF=0 ZF=0
(2) 执行后，(DX) = 0008H
CF=0 OF=0 SF=0 ZF=0
ADD %CX,%AX
ADC %BX,%DX

## Slide 75
 减法指令
减法指令： SUB DST, SRC
执行操作： (DST)  (DST) - (SRC)
带借位减法指令： SBB DST, SRC
执行操作： (DST)  (DST) - (SRC) - CF
减1指令： DEC OPR
执行操作： (OPR)  (OPR) - 1
求补指令： NEG OPR
执行操作： (OPR)  0- (OPR)
比较指令： CMP OPR1, OPR2
执行操作： (OPR1) - (OPR2)
注意:
* 除DEC指令不影响
CF标志外，均对条
件标志位有影响。
77用二进制为 100 1101B，正数，故在其前面加0，所以原码为：0100 1101
用NEG指令对它按位取反加一，结果为：1011 0011（即-77的补码）

## Slide 76
减法指令对条件标志位（CF/OF/ZF/SF）的影响：
CF 位表示 无符号数 减法的溢出。
OF 位表示 带符号数 减法的溢出。
1 被减数的最高有效位 有 向高位的借位
0 否则
CF=
1 两个操作数符号相反，而结果的符号与减数相同
0 否则
OF=
1 减法转换为加法运算时 无 进位
0 否则
CF=
或

## Slide 77
NEG 指令对CF/OF的影响
0 操作数为0
1 否则
CF =
1 操作数为 -128 （字节运算）或
操作数为 -32768 （字运算）
0 否则
OF =
0 0 0 1
1 1 1 0
+ 0 0 0 1
1 1 1 1

## Slide 78
NEG 指令对CF/OF的影响
0 操作数为0
1 否则
CF =
1 操作数为 -128 （字节运算）或
操作数为 -32768 （字运算）
0 否则
OF =
0 0 0 0
1 1 1 1
+ 0 0 0 1
1 0 0 0 0
1 0 0 0
0 1 1 1
+ 0 0 0 1
1 0 0 0

## Slide 79
例：x、y、z 均为双精度数，分别存放在地址为X, X+2；
Y, Y+2；Z, Z+2的存储单元中，用指令序列实现
w  x + y + 24 - z ，并用W, W+2单元存放w
MOV AX, X
MOV DX, X+2
ADD AX, Y
ADC DX, Y+2 ; x+y
ADD AX, 24
ADC DX, 0 ; x+y+24
SUB AX, Z
SBB DX, Z+2 ; x+y+24-z
MOV W, AX
MOV W+2, DX ; 结果存入W, W+2单元

## Slide 80
 乘法指令
无符号数乘法指令： MUL SRC
带符号数乘法指令： IMUL SRC
执行操作：
字节操作数 (AX)  (AL) * (SRC)
字操作数 (DX, AX)  (AX) * (SRC)
注意:
    * AL (AX) 为隐含的乘数寄存器。
    * AX (DX,AX) 为隐含的乘积寄存器。
    * SRC不能为立即数。
    * 除CF和OF外，对条件标志位无定义。

## Slide 81
乘法指令对 CF/OF 的影响：
例：(AX) = 16A5H，(BX) = 0611H
(1) IMUL BL ; (AX)  (AL) * (BL)
; A5*11  5B*11=060B  F9F5
; (AX) = 0F9F5H CF=OF=1
(2) MUL BX ; (DX, AX)  (AX) * (BX)
; 16A5*0611=0089 5EF5
; (DX)=0089H (AX)=5EF5H CF=OF=1
00 乘积的高一半为零
11 否则
MUL指令: CF,OF =
00 乘积的高一半是低一半的符号扩展
11 否则
IMUL指令: CF,OF =
1010 0101
0101 1011

## Slide 82
 除法指令
无符号数除法指令： DIV SRC
带符号数除法指令： IDIV SRC
执行操作：
字节操作 (AL)  (AX) / (SRC) 的商
(AH)  (AX) / (SRC) 的余数
字操作 (AX)  (DX, AX) / (SRC) 的商
(DX)  (DX, AX) / (SRC) 的余数
  注意: * AX (DX,AX) 为隐含的被除数寄存器。
  * AL (AX) 为隐含的商寄存器。
  * AH (DX) 为隐含的余数寄存器。
  * SRC不能为立即数。
  * 对所有条件标志位均无定义。如何判别结果有效？

## Slide 83
例：x , y , z , v 均为16位带符号数，计算
( v - ( x*y + z – 540 ) ) / x
MOV AX, X
IMUL Y ; x*y →（DX,AX）
MOV CX, AX
MOV BX, DX
MOV AX, Z
CWD ；Z →（DX，AX）
ADD CX, AX
ADC BX, DX ; x*y+z →（BX，CX）
SUB CX, 540
SBB BX, 0 ; x*y+z-540
MOV AX, V
CWD ；V →（DX，AX）
SUB AX, CX
SBB DX, BX ; v-(x*y+z-540)
IDIV X ; (v-(x*y+z-540))/x→（AX）
余数→（DX）
SUB $0x540,%CX
SBB $0x0,%BX

## Slide 84
 十进制调整指令
BCD码：用二进制编码的十进制数，又称二--十进制数
压缩的BCD码：用 4 位二进制数表示 1 位十进制数
  例：( 59 )10 ＝( 0101 1001 )BCD
非压缩的BCD码：用 8 位二进制数表示 1 位十进制数
      例：( 59 )10 ＝( 0000 0101 0000 1001 )BCD
数字的 ASCII 码是一种 非压缩的 BCD 码
  DIGIT ASCII BCD
    0 30H 0011 0000
    1 31H 0011 0001
    2 32H 0011 0010
    … … …
    9 39H 0011 1001

## Slide 85
例：写出( 3590 )10的压缩 BCD 码和非压缩BCD码，并分
别 把它们存入数据区 PAKED 和 UNPAK
压缩BCD： ( 3590 )10＝( 0011 0101 1001 0000 )BCD
非压缩BCD：
( 3590 )10＝( 00000011 00000101 00001001 00000000 )BCD
PAKED 90H
35H
UNPAK 00H
09H
05H
03H

## Slide 86
问题的提出：
十进制调整指令
19 压缩BCD: 0001 1001
27 0010 0001 + 110
+ 08 + 0000 1000
(0010 0111)BCD
AF=1

## Slide 87
（1）压缩的BCD码调整指令
● DAA 加法的十进制调整指令
● DAS 减法的十进制调整指令
（2）非压缩的BCD码调整指令
● AAA 加法的ASCII码调整指令
● AAS 减法的ASCII码调整指令
● AAM 乘法的ASCII码调整指令
● AAD 除法的ASCII码调整指令

## Slide 88
压缩BCD运算举例：
（1） MOV AL, BCD1 ; BCD1=34H
ADD AL, BCD2 ; BCD2=59H, (AL)=8DH
DAA ; 8DH+06H=93H
MOV BCD3, AL ; BCD3=93H
（2） MOV AL, BCD1 ; BCD1=34H
SUB AL, BCD2 ; BCD2=59H , (AL)=0DBH
DAS ; 0DBH－60H－06H=75H
MOV BCD3, AL ; BCD3= 75 = - 25 (10n’补码）

## Slide 89
非压缩BCD运算举例：
（1） MUL BL ; (AX)=(AL)×(BL)=08 × 09
AAM ; (AL)/0AH= 48H /0AH→ 0702
（2）AAD ; (AX) →(AH) ×0AH+(AL)=48H
DIV BL ; (AL) = (AX)/(BL)=48H/4=12H
AAM ; (AL)/0AH=12H/0AH=0108
MUL %BL
DIV %BL

## Slide 90
逻辑指令：
 逻辑运算指令
AND、OR、NOT、XOR、TEST
 移位指令
SHL、SHR 、 SAL 、SAR、
ROL、ROR、RCL、RCR

## Slide 91
逻辑非指令：NOT OPR * OPR不能为立即数
执行操作： (OPR)   (OPR) * 不影响标志位
逻辑与指令：AND DST, SRC
执行操作： (DST)  (DST)  (SRC)
逻辑或指令：OR DST, SRC
执行操作： (DST)  (DST)  (SRC)
异或指令： XOR DST, SRC
执行操作： (DST)  (DST)  (SRC)
测试指令： TEST OPR1, OPR2 执行操作： (OPR1)  (OPR2)
CF OF SF ZF PF AF
0 0 * * * 无定义
根据运算结果设置
 逻辑运算指令

## Slide 92
例：屏蔽AL的第0、1两位
AND AL, 0FCH
例：置AL的第5位为1
OR AL, 20H
例：使AL的第0、1位变反
XOR AL, 3
例：测试某些位是0是1
TEST AL, 1
JZ EVEN
* * * * * * * *
OR 0 0 1 0 0 0 0 0
* * 1 * * * * *
* * * * * * 0 1
XOR 0 0 0 0 0 0 1 1
* * * * * * 1 0
* * * * * * * *
AND 1 1 1 1 1 1 0 0
* * * * * * 0 0
* * * * * * * *
AND 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 *
ANDL $0FCH,%AL
ORL $20CH,%AL
XORL $3,%AL
TESTL $1,%AL
JE LABEL EVEN

## Slide 93
移位指令 记忆的技巧
顺序移位(Shift)
无符号数-逻辑移位(SHift Logical) SH 左Left 右 Right
有符号数-算数移位(Arithmetic) SA 左Left 右 Right
循环移位(Rotate)
小循环(不带CF)移位(ROtate) RO 左Left 右 Right
大循环(带CF)移位(Rotate Carry) RC 左Left 右 Right

## Slide 94
逻辑左移 SHL OPR, CNT
逻辑右移 SHR OPR, CNT
算术左移 SAL OPR, CNT（同逻辑左移）
算术右移 SAR OPR, CNT
CF 0
0 CF
CF
移位指令
SHLL CNT,OPR
SHRL CNT,OPR
SARL CNT,OPR
SALL CNT,OPR

## Slide 95
循环左移 ROL OPR, CNT
循环右移 ROR OPR, CNT
带进位循环左移 RCL OPR, CNT
带进位循环右移 RCR OPR, CNT
CF
CF
CF
CF
ROLL CNT,OPR
RORL CNT,OPR
RCLL CNT,OPR
RCRL CNT,OPR

## Slide 96
注意:
* OPR可用除立即数以外的任何寻址方式
* CNT=1，SHL OPR, 1
CNT>1，MOV CL, CNT
SHL OPR, CL ; 以SHL为例
* 条件标志位：
CF = 移入的数值
1 CNT=1时，最高有效位的值发生变化
0 CNT=1时，最高有效位的值不变
移位指令：
SF、ZF、PF 根据移位结果设置，AF无定义
循环移位指令：
不影响 SF、ZF、PF、AF
OF =

## Slide 97
例：(AX)= 0012H，(BX)= 0034H，把它们装配成(AX)= 1234H
例：(BX) = 84F0H
(1) (BX) 为无符号数，求 (BX) / 2
SHR BX, 1 ; (BX) = 4278H
(2) (BX) 为带符号数，求 (BX) ×2
SAL BX, 1 ; (BX) = 09E0H, OF=1
(3) (BX) 为带符号数，求 (BX) / 4
MOV CL, 2
SAR BX, CL ; (BX) = 0E13CH
MOV CL, 8
ROL AX, CL
ADD AX, BX

## Slide 98
    MOV CH, 4 ; 循环次数
    MOV CL, 4 ; 移位次数
NEXT:
    ROL BX, CL
    MOV AX, BX
    AND AX, 0FH
    PUSH AX
    DEC CH
    JNZ NEXT
0008
0004
000F
0000  (SP)
(3) (BX)=84F0H，把 (BX) 中的 16 位数每 4 位压入堆栈

## Slide 99
字符串操作指令的实质是对一片连续存储单元进行处理，这片存储单元是由隐含指针DS:SI或ES:DI来指定的。字符串操作指令可对内存单元按字节或字进行处理，并能根据操作对象的字节数使变址寄存器SI（和DI）增减1或2。具体规定如下：
（1）当DF=0时，变址寄存器SI（和DI）增加1或2；
（2） 当DF=1时，变址寄存器SI（和DI）减少1或2。
在后面各指令中，有关变址寄存器都按上述规定进行增减，不再一一说明。
串处理指令：

## Slide 100
串处理指令：
 设置方向标志指令
CLD、STD
 串处理指令  串重复前缀
MOVSB / MOVSW REP
STOSB / STOSW REPE / REPZ
LODSB / LODSW REPNE / REPNZ
CMPSB / CMPSW
SCASB / SCASW

## Slide 101
串处理指令：
 串处理指令的中英文词汇
MOVSB / MOVSW 字符串传送指令(Move String Instruction)
STOSB / STOSW (写串)置字符串数据指令（Store String Instruction）
LODSB / LODSW (读串)取字符串数据指令（Load String Instruction）
CMPSB / CMPSW 字符串比较指令（Compare String Instruction）
SCASB / SCASW 字符串查找指令（Scan String Instruction）

## Slide 102
与 REP 配合工作的 MOVS / STOS / LODS
REP
执行操作：
    (1) 如 (CX)=0 则退出 REP，否则转(2)
    (2) (CX)  (CX) -1
    (3) 执行 MOVS / STOS / LODS
    (4) 重复 (1) ~ (3)

## Slide 103
MOVS 串传送指令：
      MOVS DST, SRC
      MOVSB （字节）
      MOVSW （字）
例：MOVS ES: BYTE PTR [DI], DS: [SI]
执行操作：
(1) ((DI)) ← ((SI))
(2) 字节操作：(SI)←(SI)±1, (DI)←(DI)±1
字操作： (SI)←(SI)±2, (DI)←(DI)±2
方向标志 DF=0 时用 + ，DF=1 时用 - 。
REP MOVS：将数据段中的整串数据传送到附加段中。
源串（数据段）→ 目的串（附加段）

## Slide 104
执行 REP MOVS 之前，应先做好：
  (1) 源串首地址（末地址）→ SI
  (2) 目的串首地址（末地址）→ DI
  (3) 串长度 → CX
  (4) 建立方向标志
  ( CLD 使 DF=0，STD 使 DF=1 )
～
～
～
～
DS→
DS:SI→
ES→
ES:DI→

## Slide 105
（SI） （DI）
DF=0
DF=1
数据段 附加段
（SI） （DI）

## Slide 106
【例】
MOV SI，0050H
MOV DI，0100H
MOV CX，5
CLD
REP MOVSB
‘B’
‘A’
‘C’
‘D’
～
～
～
～
DS→
2000H:0050H→
ES→
3000H:0100H→
‘E’
20000H
30000H

## Slide 107
data segment
mess1 db ‘personal_computer’
data ends
extra segment
mess2 db 17 dup (?)
extra ends
code segment
    mov ax, data
    mov ds,ax
    mov ax, extra
    mov es, ax
    lea si, mess1
    lea di, mess2
    mov cx, 17
    cld
    rep movsb
    …
code ends
lea si, mess1+16
lea di, mess2+16
mov cx, 17
std
rep movsb

## Slide 108
data segment
mess1 db ‘personal_computer’
mess2 db 17 dup (?)
data ends
code segment
    mov ax, data
    mov ds, ax
    mov es, ax
    lea si, mess1
    lea di, mess2
    mov cx, 17
    cld
    rep movsb
    …
code ends

## Slide 109
STOS 存入串指令：
    STOS DST
    STOSB （字节）
    STOSW （字）
执行操作：
字节操作：((DI))←(AL), (DI)←(DI)±1
字操作：((DI))←(AX), (DI)←(DI)±2
例：把 附加段 中的 10 个字节缓冲区置为 20H
lea di, mess2
mov al, 20H
mov cx, 10
cld
rep stosb
lea di, mess2
mov ax, 2020H
mov cx, 5
cld
rep stosw

## Slide 110
【例】
MOV DI，0050H
MOV AL， ‘$’
MOV CX，5
CLD
REP STOSB
00
00
00
00
ES→
1000H:0050H→
‘$’
10000H
AL
00
00
‘$’
‘$’
‘$’
‘$’
ES→
1000H:0050H→
‘$’
10000H
AL
‘$’
00

## Slide 111
LODS 从串取指令：
  LODS SRC
  LODSB （字节）
  LODSW （字）
执行操作：
字节操作：(AL)←((SI)), (SI)←(SI)±1
字操作：(AX)←((SI)), (SI)←(SI)±2
注意:
* LODS 指令一般不与 REP 联用
* 源串一般在数据段中（允许使用段跨越前缀来修改），
目的串必须在附加段中
* 不影响条件标志位

## Slide 112
与 REPE / REPZ（REPNE / REPNZ）配合工作的
CMPS 和 SCAS
REPE / REPZ
REPNE / REPNZ
执行操作：
(1) 如 (CX)=0 或 ZF=0 (ZF=1) 则退出串操作，
否则转(2)
(2) (CX)←(CX) -1
(3) 执行 CMPS / SCAS
(4) 重复 (1) ~ (3)

## Slide 113
CMPS 串比较指令：
CMPS SRC, DST
  CMPSB （字节）
  CMPSW （字）
执行操作：
(1) ((SI)) - ((DI))
根据比较结果置条件标志位：相等 ZF=1
不等 ZF=0
(2) 字节操作：(SI)←(SI)±1, (DI)←(DI)±1
字操作： (SI)←(SI)±2, (DI)←(DI)±2
CMPS DST，SRC

## Slide 114
【例】 比较两个字符串，找出它们
不相匹的位置。
MOV SI，1500H
MOV DI，0200H
MOV CX，17
CLD
REPE CMPSB
‘E’
‘P’
‘R’
‘S’
～
～
～
～
‘P’
DS→
2000H:1500H→
ES→
‘E’
‘O’
3000H:0200H→
‘S’
…
…
20000H
30000H

## Slide 115
SCAS 串扫描指令：
  SCAS DST
  SCASB （字节）
  SCASW （字）
执行操作：
字节操作：(AL) - ((DI)), (DI)←(DI)±1
字操作： (AX) - ((DI)), (DI)←(DI)±2

## Slide 116
【例】 从一个字符串中找出一个指定字符。
MOV DI，0100H
MOV AL，‘R’
MOV CX，10H
CLD
REPNZ SCASB
‘E’
‘P’
‘R’
‘S’
ES→
3000H:0100H→
‘R’
30000H
AL
‘T’
…

## Slide 117
例：从一个字符串中查找一个指定的字符
  mess db ‘COMPUTER’
  lea di, mess
  mov al, ‘T’
  mov cx, 8
  cld
  repne scasb
C
O
M
P
U
T
E
R
(di) 
(di)：相匹配字符的下一个地址
(cx)：剩下还未比较的字符个数
(di) 
（CX)=2

## Slide 118
例：比较两个字符串，找出它们不相匹配的位置
例：反向传送
lea si, mess1
lea di, mess2
mov cx, 8
cld
repe cmpsb
lea si, mess1+7
lea di, mess2+7
mov cx, 8
STd
rep movsb

## Slide 119
控制转移指令：
 无条件转移指令
    JMP
   条件转移指令
    JZ / JNZ 、 JE / JNE、 JS / JNS、 JO / JNO、
    JP / JNP、 JB / JNB、 JL / JNL、 JBE / JNBE、
    JLE / JNLE、 JCXZ
   循环指令
    LOOP、LOOPZ / LOOPE、LOOPNZ / LOOPNE
   子程序调用和返回指令
    CALL、RET
   中断与中断返回指令
    INT、INTO、IRET

## Slide 120
无条件转移指令：
段内直接短转移：JMP SHORT OPR
执行操作：(IP) ← (IP) + 8位位移量
段内直接近转移：JMP NEAR PTR OPR
执行操作：(IP) ← (IP) + 16位位移量
段内间接转移： JMP WORD PTR OPR
执行操作： (IP) ← (EA)

## Slide 121
段间直接远转移：JMP FAR PTR OPR
执行操作：(IP) ← OPR 的段内偏移地址
(CS) ← OPR 所在段的段地址
段间间接转移： JMP DWORD PTR OPR
执行操作： (IP) ← (EA)
(CS) ← (EA+2)

## Slide 122
条件转移指令：
注意：只能使用段内直接寻址的8 位位移量
(1) 根据单个条件标志的设置情况转移
格式 测试条件
      JZ(JE) OPR ZF = 1
      JNZ(JNE) OPR ZF = 0
      JS OPR SF = 1
      JNS OPR SF = 0
      JO OPR OF = 1
      JNO OPR OF = 0
      JP OPR PF = 1
      JNP OPR PF = 0
      JC OPR CF = 1
      JNC OPR CF = 0

## Slide 123
(2) 比较两个无符号数，并根据比较结果转移*
格式 测试条件
＜ JB (JNAE,JC) OPR CF = 1
≥ JNB (JAE,JNC) OPR CF = 0
≤ JBE (JNA) OPR CF∨ZF = 1
＞ JNBE (JA) OPR CF∨ZF = 0
* 适用于地址或双精度数低位字的比较

## Slide 124
(3) 比较两个带符号数，并根据比较结果转移*
格式 测试条件
＜ JL (JNGE) OPR SFOF = 1
≥ JNL (JGE) OPR SFOF = 0
≤ JLE (JNG) OPR (SFOF)∨ZF = 1
＞ JNLE (JG) OPR (SFOF)∨ZF = 0
* 适用于带符号数的比较
(4) 测试 CX 的值为 0 则转移
格式 测试条件
JCXZ OPR (CX)=0

## Slide 125
例：如果 X>50，转到TOO_HIGH；否则 |X-Y| → RESULT, 如果溢出转到 OVERFLOW，
JG
JO
JNS
    MOV AX, X
        CMP AX, 50
        TOO_HIGH
        SUB AX, Y
        OVERFLOW
        NONNEG
        NEG AX
NONNEG:
MOV RESULT, AX
TOO_HIGH:
……
OVERFLOW:
……
movl x,%ax
cmp $50,%ax
subl y,%ax

## Slide 126
例：、 是双精度数，分别存于 DX,AX 及 BX,CX 中，
 >  时转 L1 ，否则转 L2
  CMP DX, BX
  JG L1
  JL L2
  CMP AX, CX
  JA L1
L2:
……
L1:
……

## Slide 127
循环指令：
注意：
    * CX 中存放循环次数
    * 只能使用段内直接寻址的8 位位移量
      LOOP
      LOOPZ / LOOPE
      LOOPNZ / LOOPNE
执行步骤：
(1) (CX) ← (CX) - 1
(2) 检查是否满足测试条件，如满足则
(IP) ← (IP) + 8位位移量，实行循环；
不满足则 IP 不变，退出循环。

## Slide 128
循环指令：LOOP OPR
测试条件：(CX)  0
为零或相等时循环指令：LOOPZ(LOOPE) OPR
测试条件：ZF=1 且 (CX)  0
不为零或不相等时循环指令：LOOPNZ(LOOPNE) OPR
测试条件：ZF=0 且 (CX)  0
LOOP AGAIN
DEC CX
JNZ AGAIN

## Slide 129
例：求首地址为 ARRAY 的 M 个字之和，
结果存入 TOTAL
      MOV CX, M
      MOV AX, 0
      MOV SI, AX
AGAIN:
      ADD AX, ARRAY[SI]
      ADD SI, 2
      LOOP AGAIN
      MOV TOTAL, AX
movl m,%cx
addl array[si],%ax

## Slide 130
例：在多重循环的程序结构中，CX 计数器的保存和恢复
    MOV CX, M
AGAIN: ……
    PUSH CX
    MOV CX, N
NEXT: ……
    LOOP NEXT
    ……
    POP CX
    LOOP AGAIN
    MOV DI, M
AGAIN: ……
    MOV CX, N
NEXT: ……
    LOOP NEXT
    ……
    DEC DI
    JNZ AGAIN
pushl %cx

## Slide 131
子程序调用和返回指令：
code1 segment
main proc far
……
call far ptr subp
……
ret
main endp
code1 ends
code2 segment
subp proc far
……
ret
subp endp
code2 ends
段间调用和返回
code segment
main proc far
……
call subp
……
ret
main endp
subp proc near
……
ret
subp endp
code ends
段内调用和返回

## Slide 132
子程序
子程序是完成特定功能的一段程序。如果某程序段在源程序内反复出现，就可把该程序段定义为子程序。这样可以缩短源程序长度、节省目标程序的存储空间，也可提高程序的可维护性和共享性。
当主程序（调用程序）需要执行这个功能时，采用 CALL 调用指令转移到该子程序的起始处执行；
当运行完子程序功能后，采用 RET 返回指令回到主程序继续执行。
CALL label
…
…
…
label: proc
…
RET
主程序
子程序
…

## Slide 133
CALL 调用指令
  段内直接近调用：CALL DST
  执行操作： (SP) ← (SP) - 2
  ( (SP)+1,(SP) ) ← (IP)
  (IP) ← (IP) + 16位位移量
  段内间接近调用：CALL DST
  执行操作： (SP) ← (SP) - 2
  ( (SP)+1,(SP) ) ← (IP)
  (IP) ← (EA)

## Slide 134
段间直接远调用：CALL DST
  执行操作： (SP) ← (SP) - 2
  ( (SP)+1,(SP) ) ← (CS)
  (SP) ← (SP) - 2
  ( (SP)+1,(SP) ) ← (IP)
  (IP) ← 偏移地址
  (CS) ← 段地址
段间间接远调用：CALL DST
  执行操作： (SP) ← (SP) - 2
  ( (SP)+1,(SP) ) ← (CS)
  (SP) ← (SP) - 2
  ( (SP)+1,(SP) ) ← (IP)
  (IP) ← (EA)
  (CS) ← (EA+2)

## Slide 135
RET 返回指令
  段内近返回：RET
  执行操作： (IP) ← ( (SP)+1,(SP) )
  (SP) ← (SP) + 2
  段内带立即数近返回：RET EXP
  段间远返回：RET
  执行操作： (IP) ← ( (SP)+1,(SP) )
  (SP) ← (SP) + 2
  (CS) ← ( (SP)+1,(SP) )
  (SP) ← (SP) + 2
  段间带立即数远返回：RET EXP

## Slide 136
例：带立即数返回
(SP)
堆栈段
code segment
main proc far
……
push ax
push bx
push cx
call sub
……
ret
main endp
sub proc near
……
ret 6
sub endp
code ends
(IP)
(cx)
(bx)
(ax)
(SP)
(SP)