## Slide 1: 计算机组成原理实验（一）
——Vivado 2017安装教程&&实验箱使用方法

## Slide 2: Vivado 2017
  全部agree

## Slide 3: Vivado 2017
  选择第一个

## Slide 4: Vivado 2017
  默认选项不用改动

## Slide 5: Vivado 2017
  选择安装路径
  软件较大，确保硬盘有足够空间

## Slide 6: Vivado 2017 安装
  确定安装内容

## Slide 7: Vivado 2017 安装
  等待安装
  安装中会出现几次提示
  根据提示选择即可

## Slide 8: launcher time out错误
  Win10系统出现 launcher time out解决方法
    将vivado.exe，重命名为vivado.exe.backup。
    找到vivado-vg.exe进行复制，并将复制的文件重命名为vivado.exe。
    重启vivado

## Slide 9: launcher time out错误
  若上述方法还不行
  卸载掉所有c++运行库
  使用dx修复工具（联网使用）

## Slide 10: launcher time out错误
  若上述方法还不行
  卸载掉所有c++运行库
  使用dx修复工具
  若出现错误记住运行库版本之后单独安装

## Slide 11: Runtime Error（pure virtual function call）
    将vivado.exe，重命名为vivado.exe.backup。
    找到vivado-vg.exe进行复制，并将复制的文件重命名为vivado.exe。
    重启vivado

## Slide 12: 运行软件
    正常打开出现加载界面
    之后进入工程界面

## Slide 13: 创建工程
    Create Protect

## Slide 14: 创建工程
    项目名称
    选择路径
    注：名称和路径需全英文

## Slide 15: 创建工程
    选择第一个
    勾选 Do not specify sources at this time

## Slide 16: 创建工程
    信息在芯片上
    如图选择

## Slide 17: 创建工程
    创建完成

## Slide 18: 添加/创建源码文件
    点击Add sources

## Slide 19: 添加/创建源码文件
    下面选择添加或者创建

## Slide 20: 添加/创建源码文件
    创建文件后下名有Module name和相关信息
    I/O prot Definitions可创建文件后手动编写

## Slide 21: 创建工程
    添加相应文件进行编写

## Slide 22: 创建工程
    添加lcd_module文件
    用于LCD触摸屏模块

## Slide 23: 功能仿真
    编写testbench（用于测试模块）
    产生输入激励
    读出待测试模块执行的结果
    验证模块的正确性

## Slide 24: 功能仿真
    在添加模块中选择第三个
    Add or create simulation sources

## Slide 25: 功能仿真
    如果testbench前没有top标志
    点击Set as Top

## Slide 26: 功能仿真
    点击Run Simulation开始仿真
    保证语法正确，否则报错

## Slide 27: 功能仿真
    进入仿真页面

## Slide 28: 功能仿真
    可选择进制和显示范围

## Slide 29: 上板验证
    将功能代码下载到FPGA板上运行
    需要外围展示模块调用LCD触摸屏来完成上板验证
    需要添加引脚绑定的约束文件
      将外围展示模块的输入输出与FPGA板上的IO接口引脚绑定
    后缀为.xdc

## Slide 30: 上板验证
    创建约束文件

## Slide 31: 上板验证
    编写约束文件

## Slide 32: 上板验证
    约束文件编写完成后
    进行综合，布局布线，产生烧写文件
    Generate Bitsteam自动进行这三步

## Slide 33: 上板验证
    成功后打开Flow选择Hardware Manager
    选择auto connect
    之后自动连接实验箱

## Slide 34: 上板验证
    选择Program device添加bit文件
    等待烧录

## Slide 35: 上板验证
    烧录完成后显示器出现内容
    验证结果

## Slide 36: 完